## ОАО Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез)

## Карбамид  ГОСТ 2081-92

#### Назначение

#### в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и т.п.;

- в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения;

- в животноводстве – в качестве кормовой добавки.

В сельском хозяйстве карбамид марки «Б» применяется на всех типах почвы и под все сельскохозяйственные культуры в качестве основного, предпосевного удобрения и для подкормки. Карбамид используется при возделывании риса, для некорневой подкормки овощных и плодовых культур, а также для поздних подкормок пшеницы с целью повышения содержания белка в зерне. При основном внесении в почву по эффективности не уступает аммиачной селитре. Наибольшее количество азота мочевины по сравнению с другими азотными удобрениями в основном и определяет экономическую целесообразность его использования в качестве удобрения, а также как добавки к кормам для жвачных животных. Мочевина устойчива против выщелачивания, что важно для районов с поливным земледелием, и может быть внесена в почву, как в твердом виде, так и в виде растворов с другими жидкими азотными удобрениями. Химические свойства карбамида обуславливают широкое его применение в химической промышленности в синтезе карбамидоформальдегидных смол, широко использующихся в производстве древесноволокнистых плит (ДВП) и мебельном производстве. Также используется карбамид для производства меламина. Небольшая доля мочевины используется для нужд фармацевтической промышленности.

| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| Наименование показателей | Значение для марок |
|  | Марка А | Марка Б |
| Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 46,2-46,3 | 46,2 |
| Массовая доля биурета, %, не более | 1,4 | 1,4 |
| Массовая доля воды, %, не более: |  |  |
| - метод высушивания | 0,3 | 0,3 |
| - метод Фишера | 0,6 | 0,5 |
| Гранулометрический состав, %, массовая доля гранул размером: |  |  |
| от 1 до 4 мм, не менее | - | 94 |
| от 2 до 4 мм, не менее | - | 70 |
| до 1 мм, не более | - | 3 |
| Статическая прочность гранул, кгс/гранулу, не менее | - | 0,7 |
| Рассыпчатость, % | - | 100 |

Гарантийный срок хранения 6 месяцев
Срок годности – неограничен

#### Транспортировка

Транспортировка всеми видами транспорта. Упаковка мешки – 50 кг и насыпью.