Разъяснение документации

открытого аукциона в электронной форме

1. Разъяснение документации  по открытому аукциону в электронной форме по лоту № 2015-ТП-ОКиМТС-БНП-7 «Станок шлифовальный»

Вопросы участника размещения заказа:

1. Что является параметром – «установочная поверхность стола»?

2. Что является автоматической вертикальной черновой подачей и что чистовой?

Ответ Конкурсной комиссии:

При составлении Опросного листа были использованы технические характеристики из руководства по эксплуатации на станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем модели ЗД711ВФ11 исп.31, производства ОАО Станкозавод «Красный борец» г. Орша. В технических характеристиках станка, помимо рабочей поверхности стола ДхШ (мм) 630х200, указана установочная поверхность стола ДхШ (мм) 990х200. Так же указана автоматическая вертикальная подача (ступенчатая), мм: черновая через 0,01 мм: наименьшая – 0,01, наибольшая – 0,09, чистовая через 0,001 мм: наименьшая – 0,001, наибольшая – 0,009.

Именно эти характеристики и были отражены при составлении Опросного листа №04-ОГМ-9.5

Заместитель генерального директора

по строительству   					         _________________  О.З. Рожетдинов

Начальник  ОП и ПТ		  		 	          _________________О.П. Медведев